某某公司

采购产品验证程序

目     录

0 修改记录

1 目的范围

2 职责

3 管理内容和方法

4 相关文件

5 质量记录

0 修改记录

| 版 本 | 文件条款 | 修改页次 | 修改理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/A |  |  |  |

| 版 本 | 编写 | 审核 | 批准 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/A |  |  |  |  |

某某公司

采购产品验证程序

1 目的范围

1.1目的：明确来料的检验方法，确保为本公司产品配套采购的零部件、原材料（含辅料）符合欧盟RoHS 指令规定要求，从而使本公司整机产品符合要求。

1.2范围：适用于本公司设计、制造、销售的产品所包含的零部件、原材料（含辅料），外发加工的零部件、半成品及成品（OEM）。

2  职责

2.1材料仓库负责所有物料的点收及入库。

2.2 检验部门依照检验标准技术要求，对高风险供应商批量供货的环保材料（含辅料）进行不定期送第三方检测机构检测。

2.3技术部门负责提供符合RoHS要求的相关标准，确认的样品和样品确认书。

2.4供应部门负责供方原材料、辅料供方目录的管理，提供《绿色合格供方名录》、供方有效的第三方有害物质符合性报告及《产品宣告表》，提供与供方签订的产品符合性RoHS环保承诺书。

3 管理内容和方法

3.1供应商来料控制

3.1.1供应商交货时必须在环保材料本体上作“RoHS”标识（无法在材料本体上标识的，可在外包装上标识），同时在每个外包装上贴上“RoHS”标签。

3.1.2仓管员核对每个外包装上是否有“RoHS”标签，否则拒收或退货。

3.2环保材料批量进货检验

3.2.1检验员在检验前应准备以下资料：

1）绿色合格供方名录；

2）供应商承诺书、第三方认证机构有效的检测报告、产品材料宣告表；

3）公司制定的标准：《天龙油墨有害化学物质限制使用标准》、检验指导书。

3.2.2检验作业

3.2.2.1检验人员检验前需核对供应商是否在《绿色合格供方名录》内；核对送检的产品与《承诺书》中填写的样品规格是否一致；与第三方认证机构检测报告中检测的产品是否一致；《检测报告》是否在有效期内（有效期为检测报告发出日起一年）；有无“RoHS”标签；供应商有无出厂检验报告。如上述资料不符，应及时报告主管，不得擅自检验判定合格。

3.2.2.3以上条件都符合要求后，进料检验员依据相关材料的《检验指导书》对所采购的物资进行检验，根

有关来料检验程序要求操作。

某某公司

采购产品验证程序

3.2.2.4 对高风险供应商批量供货的环保材料均应进行不定期送第三方检测机构进行有害物质检测，，如检测不符合要求，立即反馈给供应部门，由供应部门通知供应商纠正，并按承诺书相关条款由供应商承担相关费用（检测费、报废损失、返工费等），同时通知生产部门追回不合格环保材料，退回供应商。

3.3 进料检验异常处理

3.3.1 进货检验员对RoHS有害物质含量超标的取样批，进行拒收和标识并隔离。然后追溯同料号、不同批号、不同日期的进货批库存品状况，将检查结果报告主管确认和紧急处理。

3.3.2 品管部门确认后，报告专案小组组织实施紧急检讨和对策，通知供应商采取紧急措施，并从即日起至异常改善前，停止供应商交货。

3.3.3专案小组封存所有库存品，对在线品进行验证，确认是否满足RoHS指令所规定的要求。

3.3.4品管部门协助供应商进行原因调查分析，供应商应制定有效的改善和预防措施，经确认有效后，反馈本公司品管部门，经品管部门确认后（包括重新进行检测）方可恢复供应商供货。

3.4 检验后合格品入库：

经检验合格后，盖“RoHS:“印章，材料仓库把环保材料移入环保材料专用区域储存。

4.0 相关文件

4.1《绿色合格供方名录》

4.2《天龙油墨有害化学物质限制使用标准》

4.3承诺书

4.4检验指导书

5.0记录

来料检验报告

信息反馈单