| 福建莆田**水产食品有限公司 HACCP计划书 HP03-2005 |
| --- |
| 标题:操作性前提方案 | 章节: 11 | 修订次：0 |
|  | 共4页 第1页 |

| 操作性前提方案序号 | 确定的食品安全危害 | 控制项目 | 工 序 | 人员卫生及工器具设备的清洗消毒 | 控 制 措 施 | 监 控 | 记 录 | 纠正和纠正措施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 对 象 | 方 法 | 频 率 | 人 员 |  |  |  |
| OPRP1-1 | 细 菌 性 病 原 体 污 染 | 人 员 卫 生 | 蒲烧、分级、金属探测器、选别2、内包装、解冻、切块(片)装袋、真空封口 | 进车间洗手、消毒。 | 按WI-PG-013执行，消毒水余氯含量50-100ppm。消毒浸泡时间10秒钟以上。 | 消毒水余氯含量 | 余氯测 定 器检测 | 1次/4小时 | 各班组 现场品管 | 车间用水及消毒水检测记录单QR-PG-035 | 重新配制 | 纠正措施对受操作性前提方案偏离影响的产品进行标识、隔离,必要时按潜在不安全产品处理. |
|  |  |  |  |  |  | 洗手、消毒过程 | 感官判定 | 随机 |  | 每日员工健康状况、个人卫生抽查记录表(QR-PG-051) | 重新洗手、消毒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 消毒时间 | 秒表计时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人卫生 | 按WI-PG-014执行 | 员工个人的健康、穿戴、装饰状况,个人物品状况。 | 感官判定 | 随机 |  |  | 重新整理合格后方可上岗。 |  |
| OPRP1-2 | 细 菌 性 病 原 体 污 染 | 工 器 具 清 洗 消 毒 | 蒲烧 | 夹子、铁盘的清洗消毒。 | 1.夹子每30分钟清洗干净后，再用沸水消毒5分钟以上。 2.铁盘每次使用前必须清洗后沸水消毒5分钟。 | 煮沸时间 | 用时钟 计时 | 每锅一次 1次/30分钟 | 烤鳗组工器具清洗、消毒员工 | 烤鳗组生产车间设备、用具清洗、消毒执行及检查记录表QR-SC-012 | 重新清洗、消毒 |  |
|  |  |  | 分级金属探测器、选别2、内包装 | 塑料框、毛巾的清洗消毒。 | 每30分钟必须用清水洗干净后再用沸水煮5分钟。 | 煮沸时间 | 用时钟 计时 | 每批次 1次/30分钟 | 包装组工器具清洗、消毒员工 | 包装组生产车间设备、用具清洗、消毒执行及检查记录表QR-SC-012 | 重新清洗消毒 |  |
|  |  |  | 解冻、切块(片)、装袋、真空封口 | 塑料框、砧板、小条白色毛巾、毛巾的清洗消毒。 | 每30分钟必须用清水洗干净后再用沸水煮5分钟。 | 煮沸时间 | 用时钟 计时 | 每批次 1次/30分钟 | 真空包装组工器具清洗、消毒员工 | 真空包装组生产车间设备、用具清洗、消毒执行及检查记录表QR-SC-012 | 重新清洗消毒 |  |

| 福建莆田**水产食品有限公司 HACCP计划书 HP03-2005 |
| --- |
| 标题：操作性前提方案 | 章节:11 | 修订次：0 |
|  | 共4页 第2页 |

| 操作性前提方案序号 | 确定的食品安全危害 | 控制项目 | 工序 | 人员卫生及工器具、设备的清洗消毒。 | 控 制 措 施 | 监 控 | 记 录 | 纠正和纠正措施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 对 象 | 方 法 | 频 率 | 人 员 |  |  |  |
| OPRP1-3 | 细 菌 性 病 原 体 污 染 | 设 备 的 清 洗 消 毒 | 蒲烧 | 蒲烧设备的清洗消毒 | 班中更换酱油时，先用自来水冲洗酱油槽，清洗干净后泼洒150-200ppm消毒水，再用清水冲洗干净。 | 清 洗 消毒过程 | 感官判定 | 每 次 | 烤鳗组设备清洗、消毒人员 | 烤鳗组生产车间设备、用具清洗、消毒执行及检查记录表QR-SC-012 | 重新清洗消毒 | 纠正措施对受操作性前提方案偏离影响的产品进行标识、隔离,必要时按潜在不安全产品处理 |
|  |  |  |  |  |  | 消毒水余氯含量 | 余 氯 测定器检测 | 1次/4小时 | 烤鳗组 现场品管 | 车间用水及消毒水检测记录单(QR-PG-035) | 重 新 配 制 |  |
|  |  |  | 金属探测器、选别2 | 选别机、金属探测器等设备的清洗、消毒。 | 选别机、金属探测器等设备每30分钟用沸水消毒过的毛巾更换擦洗后，再用75%酒精消毒一次。 | 清 洗 消毒过程 | 感官判定 | 1次/30分钟 | 包装组设备清洗、消毒人员 | 包装组生产车间设备、用具清洗、消毒执行及检查记录表QR-SC-012 | 重新清洗消毒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 酒精浓度 | 酒 精 计 | 每 批 | 包装组酒精配制人员 | 酒精配制执行记录 QR-SC-039 | 重 新 配 制 |  |
|  |  |  | 真空封口 | 真空机等设备的清洗、消毒 | 真空机等设备每30分钟用沸水消毒过的毛巾更换擦洗后，再用75%酒精消毒一次。 | 清 洗 消毒过程 | 感官判定 | 1次/30分钟 | 真空包装组设备清洗、消毒人员 | 真空包装组生产车间设备、用具清洗、消毒执行及检查记录表QR-SC-012 | 重新清洗消 毒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 酒 精 浓 度 | 酒 精 计 | 每 批 | 包装组酒精配制人员 | 酒精配制执行记录 QR-SC-039 | 重 新 配 制 |  |

| 福建莆田**水产食品有限公司 HACCP计划书 HP03-2005 |
| --- |
| 标题:操作性前提方案 | 章节:11 | 修订次：0 |
|  | 共4页 第3页 |

| 操作性前提方案序号 | 确定的食品安全危害 | 控 制 措 施 | 监 控 | 记 录 | 纠正和纠正措施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对 象 | 方 法 | 频 率 | 人 员 |  |  |  |
| OPRP2-1 | 清洗前后半成品细菌性病原体繁殖。 | 室温≤200C,清洗前品温≤150C，清洗前滞压量≤2100kg,洗鳗后滞压量500kg。 | 室 温 品 温 滞压量 | 用温度计测量室温、品温，按桶数估算滞压量(每桶按9.1kg估算)。 | 每小时 一次 | 剖杀组 现场品管 | 剖杀车间温度和半成品、滞压量检查记录表。 (QR-PG-031C) | 室温、品温、滞压量超过时采用加冰覆盖，控制品温<150C。 | 纠正措施对受操作性前提方案偏离影响的产品进行标识、隔离,必要时按潜在不安全产品处理 |
| OPRP2-2 | 打串前后细菌性病原体繁殖。 | 室温≤200C，串前品温≤210C，串后加冰至品温≤150C，洗后滞压量≤100kg，串肚每4小时烤制一次，串鳗每2小时烤制一次。 | 室 温 品 温 洗后滞压量 | 用温度计测量室温、品温，按桶数估算滞压量(每桶按9.1kg估算) | 每小时 一次 | 剖杀组 现场品管 | 串鳗车间温度和滞压量检查记录表。 (QR-PG-031D) | 室温、品温、滞压量超过时采用加冰覆盖，控制品温<150C。 |  |
|  |  |  | 烤制时间 | 烤制时间用时钟计时 | 转序时 记录 |  |  |  |  |
| OPRP2-3 | 蒲烧、设备细菌性病原体污染。 | 消毒水槽水温≥850C。 | 水 温 | 用温度计测量 | 每小时 一次 | 烤鳗组 现场品管 | 消毒水槽温度检测记录表。 | 水温不够时应开大蒸汽加热。 |  |
|  |  | 每2小时换水1次 | 时 间 | 用时钟计时 | 每2小时 一次 | 烤鳗组设备清洗、消毒员工。 | 烤鳗组生产车间设备、用具清洗、消毒执行及检查记录表。(QR-SC-012) | 时间超出时发现后应立即换水。 |  |
| OPRP2-4 | 真空产品加工过程细菌性病原体繁殖。 | 室温≤100C，流程时间<60分钟 | 室温、流程时间 | 用温度计测量室温、用时钟计时。 | 每小时 一次 | 真空包装组 现场品管 | 真空包装车间温度/时间检查记录表 (QR-PG-031E) | 室温、流程时间超出时半成品应进冷库冷藏。 |  |
| OPRP2-5 | 回收酱油细菌性病原体残存。 | 加热温度≥800C，保温时间≥20分钟 | 温度、时间 | 用温度计测量温度、用时钟计时。 | 每锅一次 | 煮酱油员工 | 酱油加热操作记录及考核表 | 重 煮 |  |

| 福建莆田**水产食品有限公司 HACCP计划书 HP03-2005 |
| --- |
| 标题:操作性前提方案 | 章节：11 | 修订次：0 |
|  | 共4页 第4页 |

| 操作性前提方案序号 | 确定的食品安全危害 | 控 制 措 施 | 监 控 | 记 录 | 纠正和纠正措施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对 象 | 方 法 | 频 率 | 人 员 |  |  |  |
| OPRP3 | 水（冰）的细菌性病原体污染。 | 生产用水(包括制冰用水)余氯含量0.05~0.3ppm | 制冰用水的余氯含量 | 余氯测定器 | 每天一次 | 剖杀组 现场品管 | 车间用水及消毒水检测记录单(QR-PG-032) | 余氯含量超出时应暂停使用。 | 纠正措施对受操作性前提方案偏离影响的产品进行标识、隔离,必要时按潜在不安全产品处理. |
|  |  |  | 生产用水的余氯含量 |  | 每4小时 至少一次 | 剖杀、烤鳗、包装、真空现场品管 |  |  |  |
|  |  | 自来水管口不得触地 | 自来水管口 | 感官判定 | 随 机 | 各班组 现场品管 | 区域卫生检查记录单(QR-PG-032) | 发现后 应进行清洗消毒 |  |
| OPRP4 | 辅料酱油细菌性病原体残存。 | 细菌总数≤100个/毫升。 大肠菌群(0. 1g)：阴性。 | 细菌总数 大肠菌群 | 微生物检测 | 每 批 | 微 检 员 | 酱油进厂检验记录单。(QR-PG-009) | 不合格时退货。 |  |
| OPRP5 | 辅料酱油化学物质残留 | 中华人民共和国出入境检验检疫卫生证书 | 证书 | 检查证书内容 | 抽 查 | 烤鳗组 现场品管 |  | 不合格时退货 |  |

| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |